CNC Vertikálne obrábacie centrum

PK-VMC 810

| Zákazník: |  |
| --- | --- |

| V Nových Zámkoch dňa: |  |
| --- | --- |
| Platnosť: | mesiac |

CNC Vertikálne obrábacie centrum PK-VMC 810

je určené na presné a rýchle obrábanie obecných tvarových povrchov, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie, rezanie závitov a frézovanie väčších a tvarovo zložitých dielcoch. Automatická výmena nástrojov umožňuje prácu v cykloch.

Tento produkt spĺňa požiadavky CE.

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

| Pojazd stola v osi X | 810 | mm |
| --- | --- | --- |
| Pojazd stola v osi Y | 610 | mm |
| Pojazd vreteníka v osi Z | 610 | mm |
| Upínacia plocha stola | 1000 x 610 | mm |
| Maximálne zaťaženie stola | 850 | kg |
| Vzdialenosť čela vretena od stola | 130-740 | Mm |
| Rýchloposuv v osiach X,Y | 24 000 | mm.min-1 |
| Rýchloposuv v osiach Z | 20 000 | mm.min-1 |
| Rozsah plynule meniteľných otáčiek vretena | 60-8 000 | ot.min-1 |
| Vnútorný priemer vretena | 70 | Mm |
| Kužeľ vretena | ISO 40 | DIN 69871 (MAS-BT) |
| Výkon pohonu vretena | ( 50%ED) 7,5/11 | kW |
| Maximálny počet nástrojov v zásobníku | 24 | ks |
| Maximálny priemer nástroja v zásobníku | 90 | mm |
| Maximálna dĺžka nástroja v zásobníku | 250 | mm |
| Max. hmotnosť nástroja pri aut. výmene | 7 | kg |
| Rozmery pôdorysu stroja | 2 400 x 2 200 | mm |
| Výška stroja | 2 650 | mm |
| Hmotnosť stroja | 6 000 | kg |
| Celkový príkon stroja | 22 | kVA |
| Spotreba vzduchu | 6 | kg/cm2 |
| T drážky (počet x šírka x rozteč) | 5 x 18 x 125 | mm |
| Presnosť polohovania vo všetkých osiach | (0,005 | mm |
| Opakovaná presnosť polohovania | (0,003 | mm |

ZÁKLADNÉ PRÍSLUŠENSTVO STROJA:

- chladenie obrobku vzduchom cez vreteno

- rozvod chladenia po stroji

- zakrytie všetkých troch osí

- centrálne mazanie

- osvetlenie pracovného priestoru

- stredové upínanie nástrojov

- svetelná signalizácia stavu stroja

- vreteno 8 000 ot./min.

- obehové chladenie vretena

- 20 polohový zásobník nástrojov

- manuál, sprievodná dokumentácia

- ISO40 kužeľ vo vretene DIN 69871 (MAS-BT40)

- uzavretie pracovného priestoru

Cena stroja vrátane základného príslušenstva

- PK-VMC 810, FANUC 0i-MB					2.322.000,- Sk

- PK-VMC 810, SIEMENS 810D					2.562.000,- Sk

- PK-VMC 810, FANUC 18i-MB					2.610.000,- Sk

- PK-VMC 810, HEIDENHAIN iTNC 530   	                        2.898.000,- Sk

ZVLÁŠTNE PŘÍSLUŠENSTVO:

| Zásobník na 24 nástrojov s ramenom | 128.900,-Sk |
| --- | --- |
| 10.000 ot. Vreteno | 54.900,-Sk |
| 12.000 ot. Vreteno | 164.900,-Sk |
| Dopravník triesok | 82.900,-Sk |
| Chladenie cez tryskový držiak | 9.900,-Sk |
| Chladenie vretena olejovou emulziou | 31.900,-Sk |
| Príprava na 4. os | 9.800,-Sk |
| Stredové chladenie 2Mpa | 199.800,-Sk |
| Nástavec pre stredové upínanie nástrojov - DIN 69872 – A | 650,-Sk |
| Elektronické ručné kolečko HR 410 – HEIDENHAIN | 60 890,-Sk |
| Karta ETHERNET – HEIDENHAIN | 22 750,-Sk |
| Lineárne pravítka | 206.000,-Sk |
| TS27R Renishaw nástrojová sonda, pre Heidenhain | 51 800 Sk |
| TS27R Renishaw nástrojová sonda, pre Fanuc | 71 200 Sk |
| TS27R Renishaw nástrojová sonda, pre Siemens | 79 500 Sk |
| OMP40 Renishaw 3D infra sonda, pre Heidenhain | 211 400 Sk |
| OMP40 Renishaw 3D infra sonda, pre Fanuc | 256 700 Sk |
| OMP40 Renishaw 3D infra sonda, pre Siemens | 272 400 Sk |
| MP11 Renishaw 3D sonda kábel, pre Heidenhain | 109 200 Sk |
| MP11 Renishaw 3D sonda kábel, pre Fanuc | 154 600 Sk |
| MP11 Renishaw 3D sonda kábel, pre Siemens | 170 300 Sk |
|  | RS Fanuc | RS Heidenhain |
| Otočný stôl vertikálny CNC-151R | 245 000 Sk | 271 000 Sk |
| Otočný stôl vertikálny CNC-201R | 279 000 Sk | 300 000 Sk |
| Otočný stôl vertikálny CNC-251R | 322 000 Sk | 716 000 Sk |
| Otočný stôl s dierou CNCB-251R | 337 000 Sk | 404 000 Sk |
| Otočný a sklopný stôl CNCT-202 | 795 000 Sk | 966 000 Sk |
| Otočný a sklopný(manual) stôl CNCMT-201 | 267 000 Sk | 333 000 Sk |
| Ručný koník TSA-530 (pre CNC151. 201) | 17 000 Sk | 17 000 Sk |
| Ručný koník TSA-728 (pre CNC-251) | 17 000 Sk | 17 000 Sk |
| Manuálne 3čelusťové skľučovadlo SC-5(CNC-151) 5" | 8 000 Sk | 8 000 Sk |
| Manuálne 3čelusťové skľučovadlo SC-7 (CNC-201) 7" | 9 000 Sk | 9 000 Sk |
| Manuálne 3čelusťové skľučovadlo SC-8 (CNC-251) 8" | 11 000 Sk | 11 000 Sk |
| Manuálne 3čelusťové skľučovadlo SC-9 (CNC-251) 9" | 13 000 Sk | 13 000 Sk |

Pozn. pri použití otočného a sklopného stolu je nutný RS Fanuc 18iMB alebo HeidenhainiTNC530.

| Príslušenstvo – držiaky náradia | ISO40 DIN 69871 | Príslušenstvo – držiaky náradia | ISO40 DIN 69871 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC40.H70.ERC25 | 2 723 Sk | TC40.H100.WE32 | 2 788 Sk |
| TC40.H70.ERC32 | 2 132 Sk | TC40.H120.WE40 | 3 936 Sk |
| TC40.H70.ERC40 | 2 852 Sk | TC40.MCR1TC M3 - M12 | 7 872 Sk |
| TC40.H21.ERC25A | 5 020 Sk | TC40.MCR2TC M6 – M20 | 9 676 Sk |
| TC40.H21.ERC32A | 3 936 Sk | TC40.MCR3TC M14 – M33 | 18 860 Sk |
| TCB40.H68.HY6; 8; H72.HY10; H77.HY12; 14; H80.HY16; 18; H117.HY25; 32 | 20 922 Sk | TC40.H55.D16C; D22C | 2 296 Sk |
| TCB40.H82.HY20 | 18 860 Sk | TC40.H55.D27C | 2 460 Sk |
| TC40.H80.DCK8 | 8 528 Sk | TC40.H60.D32C | 2 985 Sk |
| TC40.H87.DCK13 | 8 036 Sk | TC40.H60.D40C | 3 510 Sk |
| TC40.H106.DCK16 | 8 364 Sk | TC40.H46.D16S; H51.D22S | 2 231 Sk |
| TC40.H90.HD13 | 10 496 Sk | TC40.H51.D27S | 2 395 Sk |
| TC40.H95.HD16 | 11 546 Sk | TC40.H56.D32S | 2 920 Sk |
| TC40.H40.B12; B16 | 1 968 Sk | TC40.H60.D40S | 3 444 Sk |
| TC40.H40.B18 | 2 296 Sk | TC40.H60.D27FM; D32FM; D40FM | 4 428 Sk |
| TC40.H50.WE6 | 2 460 Sk | TC40.H50.CM1PF | 2 100 Sk |
| TC40.H50.WE8; 10; 12; 14; TC40.H63.WE16; 18; 20 | 1 968 Sk | TC40.H50.CM2PF; H70.CM3PF | 2 001 Sk |
| TC40.H100.WE25 | 2 624 Sk | TC40.H95.CM4P | 2 198 Sk |

Všetky ceny sú v Sk a bez DPH, pri zmene kurzových rozdielov si vyhradzujeme právo zmeny ceny.

BALENIE STROJA:

Obal stroja slúži ku krátkodobej ochrane počas dopravy pod plachtou. Vrátane obalu stroja je zahrnutá konzervácia stroja, baliaci a upevňovací materiál.

| Cena obalu (nevratný) | 10 500,-Sk |
| --- | --- |

UVEDENIE STROJA DO PREVÁDZKY:

Uvedenie stroja do prevádzky sa dojednáva prostredníctvom Mikron Slovakia, s.r.o. a to samostatnou zmluvou o dielo.
            Oživenie stroja vykonávajú pracovníci Mikron Slovakia, s.r.o. pri dodržaní montážnej pripravenosti stroja, tým sa rozumie postavenie stroja na základ, približné vyrovnanie do vodováhy, privedenie elektrickej energie a technického vzduchu.

| Cena za oživenie - tuzemsko | 40 000,- Sk |
| --- | --- |
| Zaškolenie obsluhy v rozsahu 2. dní | 20 000,- Sk |

SERVIS A MONTÁŽ

Servis a montáž stroja zaisťuje Mikron Slovakia, s.r.o. na základe samostatnej objednávky.

DOPRAVNÁ PARITA:       FCA Nové Zámky        (INCOTERMS 2000)

ZÁRUČNÁ DOBA:

Záruka sa poskytuje iba na stroje uvedené do prevádzky pracovníkmi Mikron Slovakia, s.r.o. alebo technikmi k tomu zmocnenými. Záručná doba je 12 mesiacov od uvedenia stroja do prevádzky. Záruka sa vzťahuje len na preukázateľne vadné diely.

PLATOBNÉ PODMIENKY:

A) Leasing

B) Kupujúci uhradí:

- do 14tich dní po podpise kúpnej zmluvy 50% hodnoty predmetu kúpy /cena vrátane DPH/

- pred dodávkou stroja zvyšok

| TERMÍN DODANIA: | 75 dní |
| --- | --- |

Veríme, že naša ponuka splní Vaše požiadavky. V prípade potreby Vám radi poskytneme akékoľvek doplňujúce informácie. Zmena v ponuke vyhradená.

Ing. Šutara Tomáš
sutara@mikron.sk 
tel.: 035 / 6428 648, 649
fax: 035 / 6428 650

mobil: 0908 784 048

Ing. František Sucharda

konateľ

tel: 035 6428 648, 649

E-mail: sucharda@mikron.sk