## Slide 2
Esta presentación es para usar con el
“Plan de lección: TANDAS (¿Qué es y cuándo es eficaz?)”
del manual del capacitador sobre Tratamiento del agua a nivel domiciliario y su almacenamiento seguro (TANDAS)
Disponible enresources.cawst.org

## Slide 3
Tratamiento del agua a nivel domiciliario y su almacenamiento seguro (TANDAS)
¿Qué es y cuándo es eficaz?
2018
Junio

## Slide 4: Objetivos de aprendizaje
Definir TANDAS
Describir las 3 condiciones necesarias para que el TANDAS tenga los mayores beneficios para la salud
Identificar las posibles barreras para el uso correcto, sistemático y continuo de TANDAS

## Slide 5: ¿Qué es el tratamiento del agua?
Cualquier proceso (físico, químico, biológico) utilizado para mejorar la calidad del agua

## Slide 6: ¿Qué problemas puede resolver el tratamiento del agua?
Únicamente problemas relativos a la calidad del agua
No aborda el suministro de agua ni la confiabilidad a menos que se combine con otras medidas

## Slide 7: ¿Qué es el TANDAS?
Cualquier enfoque utilizado para tratar y almacenar de manera segura el agua a nivel domiciliario o en el punto de consumo (PDC)
Sedimentación
Filtración
Desinfección
Almacenamiento seguro

## Slide 8: ¿El TANDAS es efectivo para mejorar la salud?
Tipo de intervención de TANDAS | Reducción de la diarrea
Cloración | 23%
Floculación y desinfección | 31%
Filtros de cerámica | 61%
Filtros de bioarena | 53%
Filtros Lifestraw | 31%
Desinfección solar (SODIS) | 38%
Reducción de la diarrea para diferentes intervenciones de TANDAS (adaptado de Clasen et al., 2015)

## Slide 9: Impactos sobre la salud de TANDAS: enfermedad diarreica
Fuente no mejorada
Fuente mejorada
Agua entubada en las instalaciones
Wolf J, Prüss-Ustün A, Cumming O, et al. Review of the evidence relating drinking-water and sanitation to diarrhoea: a meta-regression. Tropical Medicine and International Health. 2014.
45%
38%
28%
Notes: Una revisión sistemática y un metanálisis de 2014 concluyeron que el tratamiento eficaz del agua a nivel domiciliario (hervido o filtración y almacenamiento seguro) llevó a una reducción del 45% de las enfermedades diarreicas cuando la fuente de agua no era mejorada. Cuando se mejoró la fuente, la adición del tratamiento de agua nivel domiciliario condujo a una reducción del 38%. Y con agua corriente en las instalaciones, una reducción del 28%.

## Slide 10: ¿Cuándo es más probable que los métodos de TANDAS mejoren la salud de las personas?
Clasen (2015) concluyó que el método de TANDAS debe ser:
Eficaz contra los patógenos
Accesible para las poblaciones vulnerables
Usado de manera correcta, sistemática y continua

## Slide 11: Las 3 C
Correcto
Sistemático
Continuo
100% del agua tratada consumida
Notes: Correcto: la familia está usando un sistema apropiado de TANDAS para su(s) fuente(s), siguiendo las buenas prácticas o las instrucciones del fabricante
Sistemático: todos los miembros de la familia beben únicamente agua tratada, independientemente de la hora del día y la estación.
Continuo: todos los miembros de la familia están usando agua tratada a largo plazo.

## Slide 12: Correcto
Método efectivo dada la calidad del agua de origen/fuente
El usuario sigue las instrucciones y lo usa correctamente

## Slide 13: Ejemplos de uso incorrecto
La tecnología no es adecuada para la calidad del agua de origen/fuente
El usuario no sigue las instrucciones (difícil de usar, falta de capacitación)
Diferentes usuarios con diferentes conocimientos y habilidades
No se reparan las piezas rotas o no se realiza mantenimiento

## Slide 14: Sistemático
Chart: Porcentaje del agua tratada consumida
| 1 | 0.9
Column2 | 100 | 4
La importancia del uso sistemático cuando la calidad del agua de pretratamiento es de alto riesgo
Simplificado de: Brown J y Clasen T (2012) High Adherence Is Necessary to Realize Health Gains from Water Quality Interventions. PLOS ONE 7(5): e36735.

## Slide 15: Ejemplos de uso incorrecto
Beber agua no segura en la escuela o el trabajo pero agua segura en casa
Beber agua tratada únicamente cuando está disponible
Solo tratar el agua cuando cierta persona está en casa

## Slide 16: Continuado (sostenido)
Uso del tratamiento a largo plazo
Hasta que la familia tenga acceso a agua manipulada en forma segura en su casa
Nunca volver a beber agua no tratada

## Slide 17: Ejemplos de uso interrumpido
Dejar de usar un filtro cuando se rompe
Dejar de usarlo cuando se queda sin suministros
Olvidarse de usarlo después de un tiempo

## Slide 18: Imagine que ha recibido un nuevo producto de TANDAS…
¿Cómo es el uso correcto, sistemático y continuo para su familia?
¿Qué desafíos puede enfrentar para lograr el uso correcto, sistemático y continuo?

## Slide 19: Revisión: cuaderno de actividades
Notes: ¿Qué es el tratamiento del agua a nivel domiciliario y su almacenamiento seguro (TANDAS)?
¿Qué factores se necesitan para que el TANDAS tenga los mayores beneficios para la salud?
Complete la tabla describiendo las 3 C.

## Slide 20: Bibliografía
Brown, J., y Clasen, T. (2012). High adherence is necessary to realize health gains from water quality interventions. PLoS One, 7(5), e36735.
Clasen, T. (2015). Tratamiento del agua a nivel domiciliario y su almacenamiento seguro to Prevent Diarrheal Disease in Developing Countries. Current Environmental Health Reports, 2(1), 69–74. https://doi.org/10.1007/s40572-014-0033-9
Clasen, T., Alexander, K. T., Sinclair, D., Boisson, S., Peletz, R., Chang, H. H., … Cairncross, S. (2015). Interventions to improve water quality for preventing diarrhoea. En: The Cochrane Collaboration (Ed.), Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley y Sons, Ltd. Disponible en: http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD004794.pub3