## Slide 1
Los informes recientes a nivel mundial resaltan la importancia del tratamiento y almacenamiento seguro del agua en los hogares (TANDAS).
El agua segura para consumo humano en el hogar/punto de uso es fundamental.
Reunión de la red HWTS - Marzo de 2026

## Slide 2: ¿Qué nos dicen los datos?
Revisión de cuatro documentos clave a nivel mundial:
Avances en materia de agua para consumo humano, saneamiento e higiene en los hogares - JMP, 2025 washdata.org/reports/jmp-2025-wash-households
Integración de pruebas de calidad del agua en las encuestas de hogares - WHO, 2020 https://washdata.org/sites/default/files/2020-10/JMP-2020-water-quality-testing-household-surveys.pdf
Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano en encuestas de hogares representativas a nivel nacional en países de ingresos bajos y medios - Bain et al, 2021
Análisis y evaluación global del saneamiento y el agua para consumo humano - UN-Water, 2025 www.unwater.org/news/un-water-glaas-2025-report
1
2
3
4

## Slide 3: Para comenzar, celebremos los avances realizados
¿Por qué?
A nivel mundial, el acceso básico al agua tiene una cobertura del 91 % y se prevé que alcance el 94 % en 2030
América Latina está en camino de alcanzar una cobertura del 100 % en el acceso al agua para consumo humano para 2030.
Acceso básico al agua: el uso de una mejor fuente de agua para consumo humano con un tiempo total de ida y vuelta para recogerla de 30 minutos o menos, incluyendo el tiempo de espera en la fila.
Notes: Hemos hecho un gran trabajo a nivel mundial para que las personas tengan agua más cerca de sus hogares
Latinoamérica es particularmente impresionante, ya que está en camino de llegar a todos en 2030.
Esto demuestra que, como comunidad global, centrada en un objetivo, podemos lograr avances significativos.
Centrémonos ahora en el futuro del agua. ¿Cómo podemos garantizar a todos un suministro de agua gestionado de forma segura? ¿Cómo podemos liberar el potencial humano y las oportunidades, sabiendo que el agua no va a causar enfermedades?

## Slide 4: No avanzamos al ritmo necesario para que toda la población disponga de un suministro de agua gestionada de forma segura Avances en materia de agua para consumo humano, saneamiento e higiene en los hogares - JMP, 2025
Desde 2015, 961 millones de personas han obtenido acceso a agua manejada de forma segura
La tasa de progreso debe aumentar para llegar a toda la población en 2030
Al ritmo actual de progreso
8 veces
1
El 74 % de las personas dispone de agua gestionada de forma segura
2000 millones de personas
Notes: Esta es la situación actual en lo que respecta a la gestión segura del agua a nivel mundial.
Una de cada cuatro personas sigue sin tener acceso a agua para consumo humano y nuestro progreso solo ha sido del 6 % desde 2015. Este ritmo de progreso no nos acerca a donde necesitamos estar en 2030.
La necesidad de ir ocho veces más rápido es una media global, pero algunas partes del mundo, especialmente las zonas menos desarrolladas o frágiles, necesitan ir mucho más rápido.
En los países menos desarrollados, la cobertura actual de gestión segura es del 37 % y solo ha crecido un 4 % desde 2015, mientras que en los contextos frágiles la cobertura es solo del 45 % y ha crecido solo un 2 % desde 2015.
961 millones de personas han obtenido acceso a agua para consumo humano gestionada de forma segura desde 2015, pasando de una cobertura del 68 % al 74 %.
Al ritmo actual, el mundo solo alcanzará una cobertura del 77 % para 2030, lo que dejará a unos 2000 millones de personas sin servicios gestionados de forma segura.
La tasa de progreso tendría que aumentar 8 veces para alcanzar la cobertura universal para 2030.

## Slide 5: ¿Quién está en camino de alcanzar la cobertura universal de agua segura para consumo humano en 2030? Avances en materia de agua para consumo humano, saneamiento e higiene en los hogares - JMP, 2025
  Países de ingresos altos
  1 país de ingresos medianos altos: Turkmenistán
  Ninguna región en su conjunto va en camino de lograrlo; y
  La mayor brecha la encontramos en el África subsahariana, donde actualmente la cobertura es del 32 %.
1
Notes: Si lo analizamos más detenidamente, hay 31 países de ingresos altos que han logrado la cobertura universal de agua para consumo humano y otros 10 que están en camino de lograrlo.
Solo un país de ingresos medios-altos está en camino de lograrlo.
Esto significa que NINGUNA región está en camino de lograrlo y que hay muchos lugares en el mundo que necesitan una intervención significativa y seria para acelerar el progreso.
Entre estas zonas del mundo, destaca el África subsahariana, que es la que tiene más necesidades, ya que solo una de cada tres personas tiene acceso al agua para consumo humano.

## Slide 6: ¿Qué es el agua gestionada de forma segura?
en el punto de uso.
LIBRE DE CONTAMINACIÓN
SERVICIO GESTIONADO DE FORMA SEGURA
DISPONIBLE CUANDO SE NECESITA
ACCESIBLE DENTRO DE LAS INSTALACIONES
SERVICIO BÁSICO
Notes: 17 países más están en camino de lograr la cobertura universal de al menos servicios básicos de agua potable
A pesar de la disminución en todas las regiones del número de personas que utilizan agua superficial, las fuentes no mejoradas generalmente fueron más confiables que el agua entubada dentro de la vivienda
Los grifos públicos fueron menos confiables que el agua entubada dentro de la vivienda
En casi todos los países y tipos de sistemas de agua, es más probable que el agua esté libre de contaminación en el punto de recolección que en el punto de uso
Excepción: en Nauru y Tuvalu, donde más de la mitad de la población reportó hervir el agua antes de usarla, se registró una mejora en la calidad del agua entre la recolección y el uso
Los 3 criterios presentan niveles más altos en las zonas urbanas, pero están mejorando más rápidamente en las zonas rurales

## Slide 7
LIBRE DE CONTAMINACIÓN
SERVICIO GESTIONADO DE FORMA SEGURA
DISPONIBLE CUANDO SE NECESITA
ACCESIBLE DENTRO DE LAS INSTALACIONES
SERVICIO BÁSICO
El agua proveniente de fuentes no entubadas cumple con mayor frecuencia este criterio que el agua de suministro por tubería, especialmente en países de ingresos bajos y medianos bajos.
1700 millones de personas carecen aún de una fuente de agua segura para consumo humano en sus hogares y 1200 millones de ellas viven en zonas rurales.
En los países de ingresos bajos y medios-bajos, la contaminación suele aumentar entre el punto de recolección y el de uso.
En 2024, 89 países habían alcanzado ya una cobertura superior al 99 % de al menos los servicios básicos de agua potable.
0-25
25-50
50-75
75-99
>99
Datos insuficientes
No procede
Notes: 17 países más están en camino de lograr la cobertura universal de al menos servicios básicos de agua potable
A pesar de la disminución en todas las regiones del número de personas que utilizan agua superficial, las fuentes no mejoradas generalmente fueron más confiables que el agua entubada dentro de la vivienda
Los grifos públicos fueron menos confiables que el agua entubada dentro de la vivienda
En casi todos los países y tipos de sistemas de agua, es más probable que el agua esté libre de contaminación en el punto de recolección que en el punto de uso
Excepción: en Nauru y Tuvalu, donde más de la mitad de la población reportó hervir el agua antes de usarla, se registró una mejora en la calidad del agua entre la recolección y el uso
Los 3 criterios presentan niveles más altos en las zonas urbanas, pero están mejorando más rápidamente en las zonas rurales

## Slide 8: ¿Qué significa tener agua gestionada de manera segura?
LIBRE DE CONTAMINACIÓN
SERVICIO GESTIONADO DE FORMA SEGURA
DISPONIBLE CUANDO SE NECESITA
ACCESIBLE DENTRO DE LAS INSTALACIONES
SERVICIO BÁSICO
El principal motivo por la que los sistemas de agua no cumplen con esta norma es que no están libres de contaminación.
en el punto de uso.
Notes: 17 países más están en camino de lograr la cobertura universal de al menos servicios básicos de agua potable
A pesar de la disminución en todas las regiones del número de personas que utilizan agua superficial, las fuentes no mejoradas generalmente fueron más confiables que el agua entubada dentro de la vivienda
Los grifos públicos fueron menos confiables que el agua entubada dentro de la vivienda
En casi todos los países y tipos de sistemas de agua, es más probable que el agua esté libre de contaminación en el punto de recolección que en el punto de uso
Excepción: en Nauru y Tuvalu, donde más de la mitad de la población reportó hervir el agua antes de usarla, se registró una mejora en la calidad del agua entre la recolección y el uso
Los 3 criterios presentan niveles más altos en las zonas urbanas, pero están mejorando más rápidamente en las zonas rurales

## Slide 9: La recontaminación del agua es un problema generalizado [ 1/2 ] Avances en materia de agua para consumo humano, saneamiento e higiene en los hogares - JMP, 2025
1
Niveles de riesgo de contaminación fecal (UFC de E. coli/100 ml)
Bajo (<1)
Moderado (1-10)
Alto (11-100)
Muy alto (>100)
Contaminada (>1)
Calidad del agua en el punto de recolección
Ingresos bajos
Sierra Leona (2017)
Etiopía (2016)
Chad (2019)
Madagascar (2018)
República Centroafricana (2019)
Mozambique (2023)
Togo (2017)
Malaui (2020)
Guinea-Bisáu (2019)
República Democrática del Congo (2018)
Gambia (2018)
República Popular Democrática de Corea (2017)
Ingresos bajos - medios
Pakistán-Baluchistán (2020)
Kiribati (2019)
Benín (2022)
Pakistán-Jaiber Pastunjuá (2019)
Vanuatu (2003)
República Unida de Tanzania (2021)
Nepal (2019)
Nigeria (2021)
República Democrática Popular Lao (2023)
Pakistán-Azad Jammu y Cachemira (2001)
Suazilandia (2022)
Pakistán (2019)
Zimbabue (2019)
Sri Lanka (2021)
Costa de Marfil (2016)
Calidad del agua en el punto de uso
Notes: Si no puedes leer este gráfico en detalle, puedes abrir el informe y dedicarle más tiempo para encontrar el país que te interesa.
Lo que nos muestra esta imagen es la diferencia entre la calidad del agua en el punto de recolección y la calidad del agua en el punto de uso.
El amarillo oscuro representa niveles muy altos de contaminación y la longitud de la barra muestra la proporción de la población que utiliza esa agua.
En general, esto nos muestra que una gran parte de la población de los países de ingresos bajos y medios está expuesta a niveles muy altos de E. coli.
Si observamos detenidamente cada una de estas líneas, también vemos que la calidad del agua en el punto de uso suele ser peor que la calidad del agua en el punto de recolección.

## Slide 10: La recontaminación del agua es un problema generalizado [ 2/2 ]
Avances en materia de agua para consumo humano, saneamiento e higiene en los hogares - JMP, 2025
1
Niveles de riesgo de contaminación fecal (UFC de E. coli/100 ml)
Bajo (<1)
Moderado (1-10)
Alto (11-100)
Muy alto (>100)
Contaminada (>1)
Notes: En esta diapositiva se puede observar que, a medida que se llega a los países de ingresos medios-altos y altos, los gráficos comienzan a verse muy azules, lo que indica que el riesgo de contaminación fecal por el agua para consumo humano es mucho menor.
Esto nos lleva a comentar los otros dos informes que dicen cosas similares.

## Slide 11: La recontaminación del agua es un problema generalizado Integración de pruebas de calidad del agua en las encuestas de hogares - WHO, 2020 Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano en encuestas de hogares representativas a nivel nacional en países de ingresos bajos y medios - Bain et al, 2021
Las fuentes accesibles y disponibles NO tienen mayor probabilidad de estar libres de contaminación por E. coli
2
3
LIBRE DE CONTAMINACIÓN
SERVICIO GESTIONADO DE FORMA SEGURA
DISPONIBLE CUANDO SE NECESITA
ACCESIBLE DENTRO DE LAS INSTALACIONES
SERVICIO BÁSICO

## Slide 12: La recontaminación del agua es un problema generalizado Integración de pruebas de calidad del agua en las encuestas de hogares - WHO, 2020 Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano en encuestas de hogares representativas a nivel nacional en países de ingresos bajos y medios - Bain et al, 2021
Recontaminación generalizada entre el punto de recolección y el punto de uso.
En muchos países, los hogares almacenan agua antes de usarla.
Los factores de riesgo de re-contaminación varían mucho entre países.
2
Notes: Estas publicaciones muestran claramente que la recontaminación está ocurriendo en todo tipo de sistemas de agua y que es un gran problema que debe abordarse.
Los comportamientos durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación son aspectos críticos en los que se necesita apoyo y seguimiento específicos para cada contexto.
Estos documentos contienen información sobre la eficacia de los sistemas de tratamiento de agua domésticos (HWTS). Esto se trata en el informe técnico, no aquí.

## Slide 13: No estamos llegando a los más vulnerables
Análisis y Evaluación Mundial del Saneamiento y el Agua para Consumo Humano – ONU-Agua, 2025
Las políticas y los planes incluyen medidas específicas para llegar a la población o al entorno objetivo
El progreso para ampliar la prestación de servicios a la población o al entorno objetivo es monitoreado y reportado
Las medidas específicas para dirigir recursos financieros a la población o al entorno objetivo se aplican de manera sistemática
Porcentaje de países con medidas en políticas y planes que supervisan la prestación de servicios y destinan recursos financieros para mejorar y ampliar los servicios de saneamiento a poblaciones y entornos específicos. Fuente: Encuesta nacional GLAAS 2025/2025.
4
Notes: Si sigues las publicaciones internacionales, quizá conozcas este informe como el informe GLAAS.
Este gráfico muestra la relación entre las políticas y las medidas adoptadas, desglosadas por poblaciones clave que necesitan apoyo.
Esto demuestra que las personas con mayores necesidades no están recibiendo las inversiones que les corresponden. HWTS puede llegar a ellas.
Esto concuerda con lo que vimos en el informe «Progress on household drinking, water and sanitation» (Avances en el consumo de agua para consumo humano, el agua y el saneamiento en los hogares), que muestra que, con los enfoques globales actuales, no estamos llegando a los más necesitados.

## Slide 14: ¿En qué casos consideramos que el tratamiento doméstico del agua es una solución recomendable?
El tratamiento del agua en los hogares (HWTS) ahora está representado en las principales publicaciones sobre agua, saneamiento e higiene (WASH).
Compendio de sistemas y tecnologías de agua para consumo humano desde la fuente hasta el consumidor - WHO 2025 who.int/publications/i/item/9789240113992
Directrices para la calidad del agua para consumo humano: pequeños sistemas de abastecimiento de agua - WHO, 2024 who.int/publications/i/item/9789240088740
Paquetes de inspección sanitaria para el suministro de agua para consumo humano - WHO, 2024 who.int/publications/i/item/9789240089006
5
6
7

## Slide 15: El tratamiento del agua en los hogares (TANDAS) ahora está representado en las principales publicaciones sobre agua, saneamiento e higiene (WASH).
Compendio de sistemas y tecnologías de agua para consumo humano desde la fuente hasta el consumidor - WHO 2025
Se recomienda HWTS para suministros de agua dulce con transporte manual.
HWTS se identifica como una opción para
  Captación de agua de lluvia
  Sistemas de abastecimiento por gravedad
  Aguas subterráneas de alta calidad
  Aguas subterráneas con contaminantes de riesgo
5
Notes: Se ha publicado un nuevo compendio que ofrece una visión general de los sistemas y tecnologías de agua para consumo humano y temas transversales relacionadas con ellos.
En esta publicación se han incluido y recomendado específicamente el tratamiento y el almacenamiento seguro del agua en los hogares.
Junto con estos usos recomendados del tratamiento del agua en los hogares, el compendio también señala que, en los sistemas de tuberías, el suministro intermitente, el mal funcionamiento y mantenimiento y la falta de higiene en los hogares se identifican como riesgos de contaminación. Y aunque esa información no es nueva, la inclusión del tratamiento del agua en los hogares en el compendio también ofrece una opción que las personas pueden considerar para resolver esos problemas.

## Slide 16: El tratamiento del agua en los hogares (TANDAS) ahora está representado en las principales publicaciones sobre agua, saneamiento e higiene (WASH).
Compendio de sistemas y tecnologías de agua para consumo humano desde la fuente hasta el consumidor – OMS, 2025
Incluye una sección sobre HWTS con hojas informativas sobre diversas tecnologías
¿Sabías que?
CAWST también cuenta con una amplia biblioteca de fichas técnicas y recursos sobre estas y otras tecnologías en washresources.org
filtración con bioarena
desinfección con luz ultravioleta (UV)
desinfección solar del agua
filtros para eliminar el fluoruro
filtros para eliminar el arsénico
5
tanques de almacenamiento o depósito
filtración cerámica.
ultrafiltración.
desinfección química.
ebullición
pasteurización
Notes: Quiero mostrarles específicamente qué incluye el compendio sobre tecnologías de tratamiento de agua para uso doméstico.

## Slide 17: El tratamiento del agua en los hogares (HWTS) ahora está representado en las principales publicaciones sobre agua, saneamiento e higiene (WASH).
Directrices para la calidad del agua para consumo humano: pequeños abastecimientos de agua - OMS, 2024
Los abastecimientos gestionados por los hogares reconocidos como uno de los tres modelos de gestión para pequeños abastecimientos.
Capítulo 3: Normativas basadas en la salud: recomienda a los gobiernos establecer objetivos de rendimiento para las tecnologías de tratamiento y potabilización del agua en el hogar (HWTS)
Estudio de caso (A3.27) sobre las normas HWTS y la certificación de productos en Ghana.
Muchos de los principios rectores concuerdan con los de HWTS.
6

## Slide 18: El tratamiento del agua en los hogares (HWTS) ahora está representado en las principales publicaciones sobre agua, saneamiento e higiene (WASH).
Paquetes de inspección sanitaria para el suministro de agua para consumo humano - OMS, 2024
La OMS publicó su primer formulario de inspección sanitaria sobre prácticas domésticas (todos los demás son para fuentes de agua).
CAWST está desarrollando paquetes de inspección sanitaria para filtros de cerámica y cloración.
7
¿Sabías que...? CAWST ha desarrollado paquetes de inspección sanitaria para filtros de bioarena, ebullición y recolección y almacenamiento.
https://washresources.cawst.org/en/collections/d5756fa0/household-water-treatment-technologies-sanitary-inspection-forms
Notes: Es positivo que se reconozca la importancia del transporte y la manipulación en la calidad del agua, y no solo la protección de las fuentes. El formulario SI sobre prácticas domésticas incluye una pregunta sobre los sistemas domésticos de tratamiento de agua (HWTS). Para responder a esa pregunta, el encuestador necesitaría un alto nivel de conocimientos e interpretación. Por lo tanto, CAWST considera que se necesitan formularios SI más detallados para tecnologías específicas.

## Slide 19: Resumen: El acceso a agua segura para consumo humano en los hogares, sigue siendo un desafío.
Los documentos clave analizados dejan claro que es necesario abordar la calidad del agua, especialmente en el punto de uso, y que mediante diversas soluciones podremos llegar a toda la población.
Notes: Cabe destacar lo siguiente:
El suministro intermitente y las malas prácticas domésticas son riesgos para la calidad del agua - Compendio
La contaminación suele aumentar desde la fuente hasta el punto de consumo - Integración de la calidad del agua en las encuestas de hogares - OMS 2020
En 27 países, la contaminación en el punto de uso fue entre un 19 % y un 99 % mayor que en el punto de recolección - Bain et al., 2021

## Slide 20: Esta es una oportunidad para que el sector WASH pase de «o una cosa o la otra» a «ambas cosas».
Tratamiento del agua doméstica:
  forma parte de la gama de opciones para llevar agua para consumo humano gestionada de forma segura a todo el mundo.
  desempeña un papel importante como modelo legítimo de prestación de servicios basado en pruebas
  respaldado por décadas de investigación de campo, experiencia en implementación y avances en el control de calidad.
Notes: Como sector, debemos empezar a abordar seriamente la cuestión de la calidad del agua.
Debemos empezar a incluir una serie de opciones en nuestros sistemas, y el tratamiento del agua en los hogares es una de ellas. Desempeña un papel importante y está respaldado por décadas de investigación y aplicación. El compendio es un recurso extremadamente valioso en el que pueden basarse los gobiernos y los responsables de la aplicación para decidir cómo será su sistema.
WEspecialmente, debemos tener en cuenta la asequibilidad del agua para consumo humano para poder ampliarla rápidamente. Otro informe (que no hemos incluido en esta presentación) del Banco Mundial de 2024 afirmaba que, para cumplir el ODS 6, el mundo tendría que casi duplicar los niveles actuales de financiación pública hasta alcanzar al menos 131 000 millones de dólares anuales. No creo que esto vaya a suceder a corto plazo, por lo que debemos cambiar nuestros enfoques para hacer más con el dinero disponible y llegar a todo el mundo.
Y, dadas las altas tasas de recontaminación en torno al transporte y la manipulación, el desarrollo de capacidades es innegociable, independientemente del sistema que se utilice.

## Slide 21: Oportunidades
Promover políticas y entornos de financiamiento que integren opciones no conectadas a redes en las estrategias nacionales.
Alentar a los responsables políticos y a los que proporcionan financiamiento a que reconozcan los enfoques descentralizados como complementarios —y no competitivos— con los sistemas centralizados.
Centrarse en las prioridades y criterios de los hogares en las intervenciones de agua, saneamiento e higiene.
Promover el tratamiento del agua en los hogares como un componente necesario y de eficacia probada, especialmente en aquellos lugares donde los sistemas centralizados aún no pueden ofrecer una calidad constante en el punto de uso, o es posible que nunca puedan hacerlo.
  Comunidades remotas y dispersas
  Asentamientos informales
  Sistemas de tuberías poco confiables
Notes: Son oportunidades para toda la red. CAWST le apoyará proporcionándole recursos.

## Slide 22: Recurso adicional: ¿Qué pruebas hay de que el tratamiento del agua en los hogares sea eficaz?
Un nuevo informe técnico responde a estas importantes preguntas sobre el tratamiento y el almacenamiento seguro del agua en el hogar:
  ¿Reduce la diarrea?
  ¿Mejora la calidad del agua?
  ¿Reduce el retraso en el crecimiento de los niños?
Disponible en inglés, francés y portugués.
Hay más de esta historia… haz clic aquí para leerla.
Notes: Son oportunidades para toda la red. CAWST le apoyará proporcionándole recursos.
Billions of people worldwide lack access to clean water and adequate sanitation
  2100 millones de personas siguen viviendo sin agua para consumo humano gestionada de forma segura, incluidos 106 millones que beben agua superficial. (WHO/UNICEF, 2025)
  3400 millones de personas siguen viviendo sin saneamiento gestionado de forma segura, incluidos 354 millones que practican la defecación al aire libre. (WHO/UNICEF, 2025)
  1700 millones siguen careciendo de servicios básicos de higiene, incluidos 611 millones que no disponen de ningún tipo de instalación. (WHO/UNICEF, 2025)
Los niños que enferman repetidamente se quedan atrás en la escuela y sufren retrasos en su desarrollo a largo plazo.
El agua, el saneamiento y la higiene insalubres son responsables de la muerte de alrededor de 1000 niños menores de 5 años cada día. (WHO, 2023)
Para alcanzar el ODS 6 —agua y saneamiento para todos en 2030— será necesario multiplicar por ocho las tasas actuales de progreso mundial en materia de agua para consumo humano, por seis en materia de saneamiento y por dos en materia de higiene. (WHO/UNICEF, 2025)
Pero lo que resulta especialmente preocupante es el ciclo de la pobreza hídrica. Sin agua para consumo humano, los niños no pueden asistir a la escuela porque están enfermos o pasan horas buscando agua. Los padres no pueden trabajar. Los sistemas de salud están desbordados. Y comunidades enteras permanecen atrapadas en la pobreza.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de las Naciones Unidas tiene como meta garantizar el agua limpia y el saneamiento para todos en 2030. Pero las tasas de progreso actuales tendrían que multiplicarse por ocho —ocho veces— para alcanzar ese objetivo. Los enfoques tradicionales simplemente no pueden escalar lo suficientemente rápido.
Por eso necesitamos un modelo fundamentalmente diferente.