## Slide 1
2021 | NOVEMBRE
MÉTHODES D’ANALYSE
MICROBIOLOGIQUE

## Slide 2
Introduction : 3 scénarios
Nouveau forage
Distant
Absence de personnel formé
Efficacité
Laboratoire disponible
Technicien chargé de la qualité de l’eau formé
Soupçon de E. coli
Absence d'équipement de laboratoire
Notes: Posez la question : allez-vous utiliser la même analyse pour chaque scénario ? Pourquoi ?
Il existe différents niveaux d'étude ou d'examen, qui dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels :
  Les objectifs
  Les ressources
  Le temps disponible
  Le degré de précision, etc.

## Slide 3
Identifier les méthodes d'analyse microbiologique
Évaluer les différentes méthodes d’analyse microbiologique
Déterminer quand utiliser les analyses Présence/Absence (P-A), Nombre le Plus Probable (NPP), et Filtration par membrane (FM).
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

## Slide 4
Trois méthodes d'analyse microbiologique
Présence-absence (P-A)
Une simple analyse qui signale la contamination sur la base d'un changement de couleur
Nombre le plus probable (NPP)
Estime le nombre le plus probable de bactéries indicatrices présentes dans l'échantillon d'eau.
Filtration sur membrane (FM)
La Filtration sur membrane (FM) est la méthode la plus précise pour déterminer le nombre de bactéries indicatrices dans un échantillon d'eau. C'est une méthode standard internationalement reconnue

## Slide 5
Présence-absence (P-A)
De nombreux types de tests P-A sont disponibles
Ajouter le réactif en poudre dans l'échantillon d'eau, laisser incuber pendant 24 à 48 heures, puis lire le résultat
Négatif
Positif
Positif pour E. coli

## Slide 6
Présence-absence (P-A)
Certaines analyses P-A utilisent du sulfure d'hydrogène (H2S ), qui produit des bactéries comme indicateur
Ajoutez l'échantillon d'eau dans la bouteille d'analyse avec bandelettes d'analyse et laissez incuber 24 à 48 heures
Un changement pour la couleur noire signale une contamination fécale probable
Négatif
Positif pour les bactéries H2S

## Slide 7
Nombre le plus probable (NPP)
Tubes pour NPP
Plusieurs échantillons du même prélèvement d'eau
On utilise généralement 3 à 10 tubes
Porte-échantillons pour NPP
Plusieurs échantillons du même prélèvement d'eau
On utilise généralement 10 à 96 puits
Tableau statistique
Méthode statistique basée sur le nombre de tubes ou puits positifs
Le tableau indique le nombre le plus probable, en UFC/100 mL
Notes: Note : les tableaux statistiques sont propres à la méthode d'analyse NPP utilisée. Ils ne sont pas universels. Ils dépendent du produit utilisé.

## Slide 8
Filtration sur membrane (FM)
Méthode de la filtration sur membrane (FM)
Méthode la plus précise, et reconnue internationalement
La taille et la couleur des colonies dépendent du type de bactéries et du milieu de culture utilisés
Les résultats sont rapportés en unités formant colonies par 100 mL d'échantillon d'eau (UFC/100 mL).
Notes: La filtration sur membrane peut être réalisée dans un laboratoire ou au moyen d'un kit d'analyse portable.
Procédure :
  Filtrer 100 ml d'un échantillon d'eau
  Ajouter le milieu de culture dans une boîte de Pétri pour fournir des éléments nutritifs aux organismes indicateurs afin qu'ils se développent
  Placer le filtre à membrane dans la boîte de Pétri
  Laisser incuber pendant 24 à 48 heures

## Slide 9
Kits de terrain portables
Différents kits portables pour analyses de terrain sont proposés pour réaliser une analyse microbiologique Exemples :
Palintest (Wagtech)
Delagua
Hach
Source : Palintest.com

## Slide 10
Évaluation des méthodes d’analyse microbiologique
En petits groupes, discutez des avantages et des limites de chaque méthode d'analyse microbiologique
Notes: Répartissez les participants dans 6 groupes en comptant de 1 à 6. Organisez ensuite les groupes (tous les 1 ensemble, les 2 ensemble, etc.).
Affectez à chaque groupe un sujet à traiter.
  Le Groupe 1 traite des avantages de l'analyse P-A
  Le Groupe 2 traite des limites de l'analyse P-A
  Le Groupe 3 traite des avantages de l'analyse NPP
  Le Groupe 4 traite des limites de l'analyse NPP
  Le Groupe 5 traite des avantages de l'analyse FM
  Le Groupe 6 traite des limites de l'analyse FM

## Slide 11
Revenez aux scénarios proposés en introduction
Quelles méthodes d'analyse utiliseriez-vous ?
RÉVISION

## Slide 12
Merci !
+1 403 243 3285
Calgary. Alberta. Canada
cawst@cawst.org
cawst.org