## Slide 1
12, 2916 – 5th Avenue
Calgary, Alberta, T2A 6K4, Canadá
Teléfono: + 1 (403) 243-3285, fax: + 1 (403) 243-6199
Correo electrónico: cawst@cawst.org, sitio web: www.cawst.org
El Centro de Tecnologías Asequibles de Agua y Saneamiento (CAWST, por su sigla en inglés) es una organización sin fines de lucro con base en Calgary que proporciona capacitación y consultoría a organizaciones que trabajan directamente con poblaciones en países en desarrollo que carecen de acceso al agua limpia y al saneamiento básico.
Una de las principales estrategias de CAWST es hacer del conocimiento sobre agua un saber popular. Eso se logra, en parte, mediante el desarrollo y la distribución gratuita de materiales educativos con la intención de aumentar la disponibilidad de información para los que más lo necesitan.
Este documento es de contenido abierto y está elaborado bajo la licencia genérica Creative Commons Atribución 3.0. Para ver una copia de esa licencia, visite la página http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, Estados Unidos.
Usted es libre de:
        Compartir – copiar, distribuir y difundir este documento.
        Editar – adaptar este documento.
Bajo las siguientes condiciones:
        Atribución. Deberá atribuírsele a CAWST el crédito de ser la fuente original del documento. Por favor, incluya la dirección a nuestro sitio web: www.cawst.org.
CAWST actualizará este documento periódicamente. Por ese motivo, no se recomienda que lo almacene para descargarlo desde su sitio web.
CAWST y sus directores, empleados, contratistas y voluntarios no asumen ninguna responsabilidad ni dan ninguna garantía respecto de los resultados que puedan obtenerse a partir del uso de la información proporcionada.
Manténgase actualizado y obtenga apoyo:
            Últimas actualizaciones de este documento.
            Otros talleres y recursos de capacitación relacionados.
            Apoyo sobre el uso de este documento para su trabajo.
CAWST provee mentoría y
asesoramiento sobre el uso de sus materiales
de capacitación.

## Slide 2: Introducción al análisis microbiológico

## Slide 3: Expectativas de aprendizaje
1. Identificar los tres métodos de análisis microbiológico: presencia-ausencia, número más probable y filtración por membrana.
2. Abordar las ventajas y limitaciones de los distintos métodos de análisis microbiológico.

## Slide 4: Métodos de análisis microbiológico
Presencia-ausencia (P-A).
Método del número más probable (NMP).
Filtración por membrana (FPM).
Notes: Hay tres métodos para determinar la presencia de una bacteria indicadora en el agua de consumo.

## Slide 5: Presencia-ausencia (P-A)
Positivo para
E. coli
Negativo
Positivo para coliformes
El agua negra resulta positiva para bacterias productoras de H2S y probablemente contaminación fecal.
Notes: Hay distintos métodos de P-A que usan como indicadores a los coliformes totales y/o la bacteria E. coli. El proceso general de análisis es el siguiente:
  Se agrega el polvo reactivo a la muestra de agua.
  Se incuba la muestra durante 24-48 horas a 35oC
  Se leen los resultados: Sin color = negativo; color = presencia de coliformes totales, fluorescente = presencia de E. coli (analizado con una lámpara UV)
Hay distintos métodos de P-A, producidos por distintos fabricantes, que usan bacterias productoras de H2S. Por ejemplo, en el kit de P-A fabricado por ENPHO en Nepal, se coloca una tira de papel reactivo en la muestra. Si la tira se torna negra en un lapso de 24 horas, indica que se produjo H2S, lo cual significa que probablemente haya bacterias provenientes de las heces en la muestra de agua.

## Slide 6: Presencia-ausencia (P-A)
Es el método más simple.
¡No indica la cantidad de bacterias!
Si la muestra resulta positiva, se recomienda volver a analizarla usando el método de filtración por membrana para determinar la cantidad de bacterias.
Método no recomendado para analizar la eficacia del tratamiento del agua a nivel domiciliario y su almacenamiento seguro.
Notes:   En general, los análisis de P-A solo son apropiados en circunstancias donde rara vez se hallan coliformes termotolerantes y cuando la contaminación es baja (p. ej., en pozos profundos).
  El análisis de P-A no es apropiado para analizar la eficacia de las tecnologías de tratamiento a nivel domiciliario. Ya se sabe que muchas de estas tecnologías no son 100% eficaces para eliminar bacterias, por lo cual existe una posibilidad de que el análisis de P-A resulte positivo.

## Slide 7: Método del número más probable (NMP)
Cant. de tubos positivos | Índice de NMP (UFC/100 ml)
0 | <1,1
1 | 1,1
2 | 2,2
3 | 3,6
4 | 5,1
5 | 6,9
6 | 9,2
7 | 12,0
8 | 16,1
9 | 23,0
10 | >23,0
Tabla de ejemplo para 10 tubos
Bandeja desechable de
múltiples pocillos (1 ml cada uno)
Notes: Se realiza un cálculo aproximado de la cantidad de bacterias indicadoras que es más probable que haya en la muestra de agua.
Se agregan muestras múltiples (1-10 ml) de la misma agua a un medio de cultivo en tubos esterilizados y se incuban a una temperatura determinada durante un tiempo fijo (en general, 24 horas). Comúnmente se usan entre tres y cinco tubos, aunque se podrían usar diez para tener más sensibilidad.
Se está volviendo más común el uso de una bandeja desechable de múltiples pocillos en lugar del uso de múltiples tubos, pues hace el procedimiento más simple.
Al contar la cantidad de tubos o pocillos positivos y compararlos con una tabla estándar, se realiza un cálculo estadístico del número más probable de bacterias. Los resultados se registran como NMP/100 ml.

## Slide 8: Método del número más probable (NMP)
Indica la cantidad de bacterias que es más probable que haya en la muestra de agua.
Procedimiento:
  Agregar la muestra de agua a 5-10 tubos de ensayo (o bandejas de 10-96 pocillos) que contienen el medio de cultivo.
  Incubar durante 24-48 horas.
Método estadístico basado en la cantidad de tubos (o pocillos) positivos.
  Usando la tabla provista, se registra la cantidad de tubos positivos expresados en NMP/100 ml.
Notes: En el análisis del número más probable (NMP), se realiza un cálculo aproximado de la cantidad de bacterias indicadoras que es más probable que haya en la muestra de agua.
Se agregan muestras múltiples (1-10 ml) de la misma agua a un medio de cultivo en tubos esterilizados y se incuban a una temperatura determinada durante un tiempo fijo (en general, 24 horas). Comúnmente se usan entre tres y cinco tubos, aunque se podrían usar diez para tener más sensibilidad.
Se está volviendo más común el uso de una bandeja desechable de múltiples pocillos en lugar del uso de múltiples tubos, pues hace el procedimiento más simple. Al contar la cantidad de tubos o pocillos positivos y compararlos con una tabla estándar, se realiza un cálculo estadístico del número más probable de bacterias.
Los resultados se registran como NMP/100 ml.

## Slide 9: Filtración por membrana (FPM)
Fuente: OMS, 2007

## Slide 10: Filtración por membrana (FPM)
Método más preciso y reconocido internacionalmente
Procedimiento:
  Se filtran 100 ml de muestra de agua
  Se agrega el medio de cultivo a una placa de Petri para que los organismos indicadores tengan nutrientes para proliferar.
  Se transfiere el papel filtro a la placa de Petri.
  Se incuba durante 24-48 horas.
Las colonias aparecen en el papel filtro y se cuentan
Los resultados se registran como la cantidad de unidades formadoras de colonias cada 100 ml de muestra de agua (UFC/100 ml)
Notes: La filtración por membrana se puede realizar en un laboratorio o usando un kit portátil de análisis.
El tamaño y el color de las colonias dependen del tipo de bacteria y el medio de cultivo utilizado.
Se cuentan las colonias de bacterias para determinar la cantidad de unidades formadoras de colonias (UFC) cada 100 ml.
El método de filtración por membrana tiene limitaciones, particularmente en aquellos casos en que el agua analizada tiene niveles altos de turbidez o gran cantidad de bacterias no coliformes.
La turbidez es causada por la presencia de algas o partículas en suspensión que pueden tapar la membrana y evitar que la bacteria indicadora prolifere en el papel filtro. Es necesario diluir la muestra de agua.

## Slide 11: Kits portátiles para análisis sobre el terreno
Fuente: Palintest, sin fecha
Notes: Existen distintos kits portátiles de análisis para la filtración por membrana, entre ellos:
Kits Palintest (Wagtech) o Delagua

## Slide 12: Incubadora portátil
Notes: Equipo importante necesario para la filtración por membrana y a veces para los análisis de P-A y NMP.
Distintos tipos de incubadoras fabricadas por distintos tipos de empresas. Algunas incubadoras son portátiles y usan una batería como alimentación eléctrica, mientras que con otras es necesario dejarlas en un lugar fijo y usar la red de suministro eléctrico.
La temperatura de incubación es fundamental para garantizar que los resultados de los análisis microbiológicos sean precisos. Los distintos tipos de medio de cultivo precisan distintas temperaturas para que proliferen las bacterias indicadoras específicas.
Es necesario calibrar las incubadoras periódicamente para asegurarse de que la temperatura sea precisa.

## Slide 13: Equipo desechable de filtración por membrana
Fuente: Micrology Labs, sin fecha
Notes: Una de las marcas es Nalgene, pero hay otras

## Slide 14: ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones?
Presencia-ausencia (P-A)
Método del número más probable (NMP)
Filtración por membrana (FPM)
Notes: Antes de tratar el tema, pídales a los participantes que mencionen ventajas y limitaciones.
Ventajas del método de presencia-ausencia: 1. Simple de comprender y usar; 2. Resultados rápidos (dentro de 24 horas); 3. No requiere mucho equipamiento; 4. Portátil y duradero en el terreno; 5. Relativamente económico.
Desventajas del método de presencia-ausencia: 1. No muestra la cantidad de bacterias que hay en la muestra; 2. No recomendado por la OMS para analizar aguas superficiales y fuentes comunitarias de agua sin tratamiento; 3. No recomendado para analizar la eficacia de las tecnologías de tratamiento del agua a nivel domiciliario (p. ej., el filtro de bioarena).
Ventajas del método del número más probable: 1. Resultados cuantitativos; 2. Simple de comprender y de usar; 3. Relativamente económico; 4. Puede utilizarse con agua turbia.
Desventajas del método del número más probable: 1. Es más trabajoso que el método de P-A; 2. Requiere algo de capacitación; 3. Se precisa contar con una incubadora y otros equipos; 4. Las bandejas descartables generan muchos desechos.
Ventajas de la filtración por membrana: 1. Es posible contar la cantidad de bacterias; 2. Es el método de análisis más preciso; 3. Método reconocido a nivel internacional; 4. Capacidad para analizar varias muestras al mismo tiempo.
Desventajas de la filtración por membrana: 1. Es más trabajoso que el método del NMP y de P-A; 2. Requiere más capacitación; 3. Se necesitan más equipos; 4. Es posible que en muchos países el costo de los insumos sea elevado; 5. Más difícil de usar con agua turbia (se requiere dilución).