## Slide 2
Utilisez cette présentation avec le
"Plan de cours : Qualité de l’eau de boisson"
dans le Manuel du formateur pour la conservation et le traitement de l'eau à domicile (CTED)
Disponible sur resources.cawst.org

## Slide 3
Qualité de l’eau de boisson
2018
Juin

## Slide 4
Quels sont les contaminants de l’eau de boisson les plus courants ?
Crédit photo : CAWST

## Slide 5: Résultats d'apprentissage
Décrire comment prévenir les maladies liées à l'eau
Énumérer et décrire les quatre groupes de pathogènes
Énumérer et décrire les substances chimiques communes
Discuter des facteurs qui influent sur l'acceptabilité de l'eau de boisson

## Slide 6: Aspects concernant la qualité de l’eau de boisson
Chimique
  Les éléments ou composés, naturels ou artificiels, présents dans l'eau
  Exemples : azote, pesticides, métaux lourds, sels
Microbiologique
  Microorganismes dans l'eau
  Quatre groupes : virus, bactéries, protozoaires, helminthes
Acceptabilité
  Facteurs qui influencent l'apparence, l'odeur ou le goût de l'eau
  Exemples : solides en suspension, substances chimiques, matières organiques
Radiologique
  Substances radioactives d'origine naturelle ou artificielle
  Ce risque est généralement très faible et n'est pas inclus dans cette formation
(Organisation mondiale de la Santé, 2017)

## Slide 7: Aspects microbiologiques : Types de microbes
Virus
Bactéries
Protozoaires
Helminthes
0,03 – 0,2 micromètre
0,2 – 0 micromètre
2 – 50 micromètres
40 – 100+ micromètres
Notes: Virus – Envahissent d'autres cellules vivantes pour se reproduire
Bactéries – Organismes monocellulaires minuscules. Communes dans les fèces.
Protozoaires– Groupe diversifié d'organismes monocellulaires. Certains forment des cystes.
Helminthes – Vers parasites.

## Slide 8: Qu’est-ce qu’un pathogène ?
Un microorganisme qui provoque des maladies (tous les microorganismes ne sont pas pathogènes)

## Slide 9: Virus
Incapables de se reproduire par eux-mêmes
Envahissent des cellules hôtes
Exemples de maladies liées à l'eau : hépatite A & E, rotavirus
Exemples de maladies liés aux moustiques : dengue, encéphalite japonaise, fièvre du Nil occidental
Image de synthèse d'une particule de rotavirus (70 nm de diamètre)
Crédit photo : Graham Beards

## Slide 10: Bactéries
Photo de la bactérie Vibrio cholerae prise au microscope électronique à balayage (domaine public). Chaque bactérie fait environ 0,5 μm de large par 2 μm de long.
Très communes dans les fèces
Exemples de maladies liées à l'eau : choléra, shigellose, typhoïde

## Slide 11: Protozoaires
Photo du parasite Giardia prise au microscope (environ 12 μm de long). Crédit photo : CDC / Dr Stan Erlandsen (domaine public).
Certains ont besoin d'un hôte pour survivre.
Certains peuvent former des cystes.
Exemples de maladies liées à l'eau : Amoeba, Cryptosporidium, Giardia
Exemples de maladies liées aux moustiques (larves dans l'eau au repos) : malaria

## Slide 12: Helminthes
Photo d'une paire de Schistosoma mansoni prise au microscope électronique à balayage
(domaine public). Les adultes peuvent dépasser 1 cm de long.
Elles ont besoin d'un hôte pour survivre
Une grande partie est éliminée dans les matières fécales
Exemples de maladies liées à l'eau : oxyures, vers à crochets, schistosomes, vers de Guinée

## Slide 13: Pause Étirez-vous !
Notes: En groupes : Faites un mouvement ou un pas de danse pour représenter votre type de pathogène.

## Slide 14: Comment les pathogènes pénètrent-ils dans le corps ?
Catégorie de maladie :
Mode de pénétration dans le corps :
Exemples de pathogènes :
Comment prévenir la maladie :
Maladies hydriques
Ingestion
E. coli, virus de l'hépatite A et E, Cryptosporidium, vers de Guinée (Dracunculus)
Traiter l'eau de boisson
Pratiquer une bonne hygiène alimentaire
Utiliser un système d'assainissement sûr

## Slide 15: Comment les pathogènes pénètrent-ils dans le corps ?
Maladies liées à l'accès à l'eau
Contact
Chlamydia trachomatis, Sarcoptes scabei (gale acarien)
Fournir assez d’eau potable pour l’hygiène de base
Améliorer les pratiques d’hygiène de base
Catégorie de maladie :
Mode de pénétration dans le corps :
Exemples de pathogènes :
Comment prévenir la maladie :

## Slide 16: Comment les pathogènes pénètrent-ils dans le corps ?
Transmission par contact avec l'eau
Contact
Acanthamoeba, Schistosoma, certains vers à crochets
Ne pas se laver ou se baigner dans de l’eau contaminée
Traiter l'eau de boisson
Tuer les hôtes des agents pathogènes (par exemple, les escargots)
Catégorie de maladie :
Mode de pénétration dans le corps :
Exemples de pathogènes :
Comment prévenir la maladie :

## Slide 17: Comment les pathogènes pénètrent-ils dans le corps ?
Le vecteur est un insecte aquatique
Morsure d'insecte
Virus de la dengue, virus de l'encéphalite japonaise, plasmodium (malaria), Trypanosome
Contrôler les populations d'insectes
Supprimer les bassins d'eau au repos
Utiliser des moustiquaires
Catégorie de maladie :
Mode de pénétration dans le corps :
Exemples de pathogènes :
Comment prévenir la maladie :

## Slide 18: Aspects chimiques
Éléments ou composés naturels ou artificiels
Exemples : arsenic, fluorure, nitrate, pesticides
Les effets sur la santé sont souvent plus progressifs et à long terme (comparé aux contaminations microbiologiques)

## Slide 19: Activité : Rencontrer et accueillir la maladie
Notes: En groupes :
Chacun d'entre vous représente une maladie différente.
Présentez-vous.
Utilisez votre cahier pour consigner quelques points clés au sujet des autres maladies que vous avez rencontrées.

## Slide 20: Aspects relatifs à l'acceptabilité
Affecte l'apparence, le goût ou l'odeur de l'eau
Affecte la sensation des consommateurs à l'égard de la consommation d'eau de boisson

## Slide 21: Acceptabilité : turbidité
Crédit photo : P & G Health Sciences Institute
Notes: Particules en suspension de limon ou d'argile qui donnent à l'eau un aspect trouble.
Ce ne sont pas les particules qui sont dangereuses, mais les pathogènes qui y sont associés.

## Slide 22: Acceptabilité : Couleur
Causes :
  Matière organique  marron/jaune
  Limon et argile  rouge/marron
  Fer  rouge/orange
  Manganèse  noir
  Algue  vert
  Développement bactérien  noir (ou d'autres couleurs)
Notes: Peut amener les gens à chercher d'autres sources.

## Slide 23: Acceptabilité : Goût et odeur
Causes :
  Algues et certaines bactéries  mauvais goût ou mauvaise odeur
  Sulfate  goût amer, odeur d’œuf pourri
  Fer goût bizarre
  Concentration minérale  affecte le goût
  Chlore  affecte le goût et l'odeur
Notes: Peut indiquer la présence d'une pollution ou inciter les gens à trouver une autre source.

## Slide 24: Pourquoi nous intéressons-nous à l'acceptabilité ?

## Slide 25: Aspects radiologiques
Substances radioactives d'origine naturelle ou artificielle
En général, la quantité de radiations que les gens consomment dans leur eau de boisson est infime comparée à l'exposition aux radiations provenant d'autres sources (par exemple le soleil).

## Slide 26: Qualité de l'eau et systèmes d'approvisionnement en eau
Pour la plupart des systèmes d'approvisionnement en eau, quels sont les aspects de la qualité de l'eau qui sont les plus importants à surveiller et à traiter ?

## Slide 27: Révision : Chou en papier

## Slide 28: Références
Organisation mondiale de la Santé (2017). Directives de qualité pour l'eau de boisson : quatrième édition, inclut le premier ajout. Disponible sur : http://apps.who.int/iris/handle/10665/43428. La troisième édition est disponible en français sur http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_prel_1a5.pdf?ua=1