| Postnr. | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx | Orientering: KNX toppsystem. Det skal programmeres et eget iPad/iPhone/Androide grensesnitt for beskrevne funksjoner. Systemet skal være web basert slik at det sikres tilgang både internt og eksternt. Sikkerheten via nettverkets brannmur må ivaretas. Brytere med integrert termostat/ display og to fritt programmerbare vipper Bryter type Gira KNX 2-kanaler m/innbygget temperaturregulator eller tilsvarende. Bryteren skal være fritt programmerbar for funksjoner som lys av/på, dim, scenarioer og persiennefunksjoner. Ved kjøp av værstasjon skal display i bryteren programmeres til å vise både inne og utetemperatur samt riktig klokke. Leveres komplett m/bustilkobling GB5142xx eller tilsvarende Brytere med integrert termostat/ display og fem fritt programmerbare vipper Bryter type Gira KNX 5-kanaler m/innbygget temperaturregulator eller tilsvarende. Bryteren skal være fritt programmerbar for funksjoner som lys av/på, dim, scenarioer og persiennefunksjoner. Ved kjøp av værstasjon skal display i bryteren programmeres til å vise både inne og utetemperatur samt riktig klokke. Leveres komplett m/bustilkobling GB5145xx eller tilsvarende Tilstedværelsesmelder 360gr KNX takmontert tilstedeværelsesmelder med 8 kanaler som kan aktiveres/deaktiveres via software. Med innebygget lysføler Som Micro Matic SB41730 eller tilsvarende. KNX Dimmer 4x250W Dimmeren skal ha program for laster av type: LED 230V LED lavvolt med driver CFL lamper Glødelamper Lavvolt halogen 230 halogen Dimeren skal ha fire uavhengige kanaler som hver kan tilpasses valgt lyskilde. Som Micro Matic GB2174 00 eller tilsvarende KNX Dali Gateway KNX Dali gateway med min 64 fritt programmerbare grupper. Gatewayen skal ha mulighet for scenarier, tunable white og nødlys Som Micro Matic GB2108 00 eller tilsvarende. Relemodul 8/4 kanaler Relemodul som fritt kan programmeres som 8 single releer eller som 4persiennekanaler. Releenheten skal takle 8x16 A kurser. Som Micro Matic GB103700 eller tilsvarende. KNX Varmeaktuator 8-kanaler Varmeaktuator med 8 stk. triac utganger for styring av termoelementer plassert i varmefordelingsskap. Utgangene skal ha mulighet for tilkobling av 230V eller 24V termoelementer, med tilbakemelding. Som Micro Matic GB212900 eller tilsvarende Homeserver Homeserver med WEB grensesnitt for iPad/iPhone/Android. Serveren skal ha mulighet for at alle funksjoner kan visualiseres på iPhone/iPad/Android og PC. Alle brukere skal få egen id for pålogging som kun gir adgang til styring av egen leilighet. Leveres komplett med USB grensesnitt mot KNX Som Micro Matic GB52900 eller tilsvarende KNX Spenningsforsyning 640mA Spenningsforsyning for stamnett i bygget. Alle leiligheter forsynes med KNX driftsspenning fra stamnettet i bygget. Enheten skal ha to uavhengige bussutganger som er kortslutningssikre. Som Micro Matic GB213000 eller tilsvarende KNX Linjekobler Linjekobler for stamnettet i bygget. Linjekobler med filtertabell for å hindre for stor trafikk på hovedlinje i bygget. Med KNX secure Som Micro Matic GB201400 eller tilsvarende. | Stk. Stk Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. |  |  |  |

| Postnr. | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | KNX Værstasjon Plus GB 2074 00 Egenskaper: - KNX-værstasjonen registrerer vindhastighet, vindretning, nedbør, globalstråling, temperatur, skumring, relativ luftfuktighet, lufttrykk og med retningsavhengig lysstyrke med fire sensorer. - Med de målte dataene blir maksimalverdien til lysstyrkesensorene, absolutt luftfuktighet, følt temperatur og behagelighet beregnet. - Innsatsområdet er den automatiske væravhengige skyggestyringen. - Værstasjonen overvåker seg selv med hensyn til noen viktige funksjoner og melder aktuelle feil selvstendig via meldingsobjekter på bussen. - Overvåkning av spenningen som foreligger. Svikten meldes på bussen via et kommunikasjonsobjekt. - Med integrert busstilkobling. - Montasje utendørs på en mast eller på veggen. - Monteringsstedets posisjon kan bestemmes via GPS. Funksjoner - To grenseverdier med innstillbar hysterese per føler kan parameterers internt, eller kan angis som 8-bits eller 16-bits verdier. - Teach-in-funksjon gjør det mulig å bruke den aktuelle måleverdien som grenseverdi. - Alle grenseverdiobjekter har en parameterersbar inn- og utkoblingsforsinkelse. - 16 logikkporter (OG, OG med tilbakeføring, ELLER, eksklusiv ELLER, NAND, NOR) med inntil 4 innganger for eksterne og interne 1-bits verdier. - 4 sperreobjekter til sperring av funksjoner eller manuell betjening. - En automatisk skyggestyring på opptil 8 fasader kan realiseres med en solhøydeavhengig sporing av lamellene og en avskjermingshøydestyring. - Alle verdiene kan sendes ved verdiendring og syklisk. Utgangene til sperreobjektene kan bare sendes ved verdiendring. - Kaskadekobling av værstasjoner er mulig via logikkfunksjonene. Dette er for en funksjonsutvidelse (måling av vindstyrken på forskjellige fasader) eller for å anbefale en sterkt økt funksjonssikkerhet gjennom redundanser. Fabrikat: Gira Bestillingsnummer: 2074 00 Leverandør: Micro Matic/Gira eller tilsvarende | Stk |  |  |  |