| Postnr. | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx xxx.xx | Luftbehandling garasje / verksted: Regulering etter CO- og CO2nivået. Både CO og CO2 nivået skal detekteres. Viftene i garasje / verksted skal styres av kombinert CO/ CO2-giver, type A-Sense-M-III Leverandør: Micro Matic Selvkalibrerende CO2 Tetthet: IP 54 Analogutgang: CO Analogutgang CO2 Reléutgang Av / På eller 1/2-1/1 hastighet Viftene styres etter sensorens relé- utgang. Viftene går fra av til på eller 1/2 til 1/1 hastighet ved 35 ppm CO eller 1500 ppm CO2. Frekvensregulering og SD anlegg Turtall på vifte / vifter styres etter analogsignal fra A-Sense-M-III, via frekvensomformer. Verdier for CO og CO2 skal kunne avleses på SD- anlegget. Setpunkt CO settes til 30 ppm. Setpunkt CO2 settes til 1500 ppm. Setpunkter skal kunne endres fra SD anlegg ved behov. | Stk: Stk: |  |  |  |